## Slide 1
Utilisation de CES Edupack
(Cambridge Engineering Selector)
4 Sélection d’un matériau 1/2

## Slide 2
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Le processus de conception et l’espace de recherche des matériaux
Spécifications du produit
Concept
Concrétisation
Détail
Besoin du marché
Déclaration du problème
Choix final
Espace de recherche
des matériaux
Sélection
Sélection
Classement
Tous les matériaux
Augmentation des contraintes
Besoins matériaux & procédés
Choix de la famille de matériau
(métaux, céramiques, polymères..)
Choix de la classe de matériau
(Acier, Alliage Al, Alliage Ni…..)
Choix du matériau
(Al-2040, Al-6061, Al-7075…..)

## Slide 3
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Exprimer les exigences de conception en termes de contraintes
Contraintes
Quelles conditions essentielles doit-il respecter ?
Variables libres
Quelles sont les variables de conception libres ?
Cahier des charges
Objectifs
Quelle mesure de performance doit être maximiser ou minimiser ?
Choix du
matériau
Etre suffisamment dur
Conduit l’électricité
Supporte 250°C
Peut être moulée
Coût
Poids
Volume
Impact écologique
Fonction
Quelle est la fonction du composant ?
Un label

## Slide 4
Les composants chauffent et la chaleur doit être évacuée.
Traduction
Variable libre
Choix du matériau
Contraintes
  1. Temp. Max service > 200 C
  2. “Bon isolant électrique”
  3. “Bon conducteur thermique”
  (ou conductivité T > 25 W/m.K)
Fonction
Dissipateur thermique
Maintien du composant sous 200°C sans couplage électrique.
Cahier des charges
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Exemple : Dissipateur thermique pour électronique de puissance

## Slide 5
Un Limit stage
Browse
Select
Search
Print
Search web
2. Selection Stages
Graph Limit Tree
1. Selection data
Edu Niveau 2: Matériaux
Résultats
X sur 94 acceptés
Matériau 1 2230 113
Matériau 2 2100 300
Matériau 3 1950 5.6
Matériau 4 1876 47
etc...
Classement
Prop 1 Prop 2
200
25
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Eliminer les matériaux qui ne conviennent pas

## Slide 6
2000C
Browse
Select
Search
Print
Search web
File Edit View Select Tools
1. Selection data
Edu Niveau 2: Matériaux
Résultats
X sur 94 acceptés
Matériau 1 2230 113
Matériau 2 2100 300
Matériau 3 1950 5.6
Matériau 4 1876 47
etc...
Classement
Prop 1 Prop 2
1000
0.1
Metals
Polymers &
elastomers
Composites
Foams
1030
1
1010
1020
Ceramics
10
1
100
0.01
Résistivité électrique (.cm)
Conductivité Th. (W/m.s)
Temp. max service (K)
Metals Polymers Ceramics Composites
2. Selection Stages
Graph Limit Tree
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Sélection par Graphe

## Slide 7
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Exemple : reconception des boitiers de CD
Contraintes
  1. Peut être moulé/injection
  2. Ténacité K1c > celle du PS
  3. Qualité optique = PS
  4. Peut être recyclé
Variable libre
Choix du matériau
Les boîtiers de CD sont en polystyrène (PS). Ils craquent et rayent le cd. Remplacer le matériau.
Moulable par injection
Contenir et protéger le CD mieux que le PS.
Aussi transparent que le PS
Recyclable
Cahier des Charges
Fonction
Boîtier de CD
Traduction

## Slide 8
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Exemple : re-conception des boitiers de CD
Propriété
Critères superposés
Browse
Select
Search
Print
Search web
1. Selection data
Edu Level 2: Materials
Densité
Module
Résistance
Conduction T
2
100
10
200
Min Max
Procédé
Assem.
Forme
Surface
Forge
Déform.
Moul.
Composite
Poudre
Prototype
2. Selection Stages
Graph Limit Tree
Résultats
X sur 94 acceptés
Matériau 1 2230 113
Matériau 2 2100 300
Matériau 3 1950 5.6
Matériau 4 1876 47
etc...
Classement
Prop 1 Prop 2

## Slide 9
Le site de Granta Design (http://matdata.net) donne accès aux sites web des fournisseurs.
Documentation: “Maintenant que le nombre de candidats est réduit, explorons leurs caractéristiques en profondeur”
Fiche techniques fournisseurs
Manuels
Internet
Associations
de vendeurs
Documentation:
Nuances des candidats les mieux placés
Utilisation de CES Edupack : 4 sélection matériau 1/2
Se documenter